2. pielikums iepirkuma

„ Jauna ELEKTROKOAGULATORA IEGĀDE”

RRS 2015/4 Instrukcijai

Tehniskā Specifikācija

| ELEKTROKOAGULATORS |
| --- |
| N.p.k. | Tehniskās prasības: | Prasības izpilde | Datu lapas lpp., kurā tā fiksēta |
| 1. | Lietojams pie vaļējām, laparoskopiskām un endoskopiskām ķirurģiskām procedūrām |  |  |
| 2. | Savienojams ar operāciju zālē esošo insuflatoru Olympus UHI-3, kas nodrošina dūmu evakuāciju laparoskopisko operāciju laikā |  |  |
| 3. | Divas ligzdas monopolāriem instrumentiem, pirmā saderīga ar starptautiska standarta (3-pin, 4mm diametra), „banāna veida” (1-pin, 4mm diametra), Bovie standarta (1-pin, 8mm diametra) monopolārajiem vadiem, otrā saderīga ar starptautiska standarta (3-pin, 4mm diametra), Erbe standarta (1-pin, 5mm diametra), „banāna veida” (1-pin, 4mm diametra) monopolārajiem vadiem |  |  |
| 4. | Bipolāro instrumentu ligzda starptautiskā (2-pin) un Erbes standarta (1-pin) bipolārajiem vadiem |  |  |
| 5. | Savietojams ar laparoskopiskas histerektomijas procedūrā izmantojamiem bipolāriem instrumentiem: bipolāra dzemdes amputācijas cilpa, bipolārs audu morcelators, bipolāras spailes asinsvadu slēgšanai līdz 7mm diametrā ar integrētu asmeni audu pārdalīšanai |  |  |
| 6. | Režīms rezektoskopijām fizioloģiskā šķīduma vidē |  |  |
| 7. | Saderīgs ar dalītiem un nedalītiem neitrāliem elektrodiem, neitrālā elektroda kontakta kvalitātes indikators |  |  |
| 8. | Krāsains skārienjūtīgs ekrāns |  |  |
| 9. | Iespēja saglabāt un izsaukt no atmiņas personālos iestatījumus |  |  |
| 10. | Kļūdu un iespējamo problēmu cēloņu un to risinājumu ziņojumu teksts uz ekrānā |  |  |
| 11. | Komplektācijā ar atkārtoti lietojamu neitrālā elektroda kabeli, kājas pedāli, bipolāro dzemdes amputācijas cilpu, bipolāro morcelatoru un bipolārās spailes asinsvadu līdz 7mm diametrā slēgšanai un pārdalīšanai |  |  |
|  | Vispārējās prasības: |  |  |
| 12. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 13. | Garantija 24 mēneši |  |  |